ZESTWIENIE WYMAGAŃ KOTŁOWNI:

- wentylacja (nawiew, wywiew)							

- komin 0,5 metra nad kaletnice / strażak						

- bajpas przy kotle (ciepły powrót)							

- zawór bezpieczeństwa do 2 bar							

ZESTAWIENIE WYKONANYCH CZYNNOŚCI:

- sprawdzenie kompletności urządzenia						

- instrukcja obsługi z karta gwarancyjna						

- zapoznanie właściciela kotła z warunkami gwarancji				

- pierwsze uruchomienie kotła							

- sprawdzenie poprawnego działania kotła podczas uruchomienia		

- zapoznanie właściciela kotła z obsługą urządzenia				

- zapoznanie właściciela kotła z czyszczeniem i eksploatacją urządzenia	

Niewłaściwa eksploatacja w zakresie czyszczenia płomieniówek wraz z wyjściem do komina (czopuch) może spowodować ich niedrożność, co w konsekwencji może spowodować przepalenie się rurki PCV łączącej podajnik z palnikiem.

Kocioł może funkcjonować w układzie zamkniętym PN-99/B-02414, pod warunkiem dodatkowego wyposażenia w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła lub przez zastosowanie rozdzielenia obiegów przez wymiennik płytowy. Zamontowanie kotła niezgodnie z w/w zasadami powoduje utratę gwarancji.

Urządzenie niniejsze powinien instalować wykwalifikowany personel, zgodnie z normami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami państwowymi i lokalnymi. Ponadto należy przestrzegać podanych w instrukcji produktu przepisów dotyczących bezpieczeństwa, instalowania, użytkowania i konserwacji.

Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne Kotła powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta.

Ruszt żeliwny stanowiący spód palnika oraz zapalarka nie podlega gwarancji.

Cegła szamotowa i blacha żaroodporna lub płyta wermikulitowi usytuowane na palniku nie podlegają gwarancji.

Przed czyszczeniem płomieniówek zdejmij górną zabudowę palnika (płyta wermikulitowa).

Kotłownie na paliwo stałe powinny spełniać wymagania normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".

Pomieszczenia kotłowni zgodnie z powyższą normą powinny być spełniać między innymi następujące wymagania:

      - Kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku ogrzewanych pomieszczeń,

      - Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne, zalecane jest również oświetlenie naturalne,

      - Odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji.

      - Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2m w istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej),

      - Wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykanego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0m nad poziomem podłogi.

      - Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14cm x 14cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina.

Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0m

OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM RAPORCIE, JEDNOCZEŚNIE POWYŻSZE CZYNNOŚCI ZOSTAŁY WYKONANE.

____________________________                                                 __________________________

DATA I PODPIS  SERWISANTA                                                                                                                                DATA I PODPIS WŁAŚCICIELA KOTŁA

# Text boxes

| RAPORT Z PIERWSZEGO URUCHOMIENIA KOTŁA |
| --- |
| Partner-Serwis: …………………………………………… PIECZĘĆ FIRMOWA SERWISANTA | …………………………………………………………………………………….. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KOTŁA …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. ADRES …………………………………………………………………………………… NR KONTAKTOWY |
| DATA URUCHOMIENIA _____ ___________________ 201_r. | MOC KOTŁA (kW): ___________________________ | NR FABRYCZNY KOTŁA: ________/________/__________ |
| Ustawienia kotła: Kocioł: Temp. zadana kotła: ____________ Kocioł - Serwis: Min. Temp. pomp: _________ Tryb pracy: ____________ Histereza kotła: ____________ Ogrzewanie - Serwis: Min. Tco pomp: _________ źródło: _________ Temp. Maksymalna.: ___________ Priorytec C.W.U.: ____________ Współczynnik korekcji: __________ Tryb pracy: ____________ Temp. CO zadana ręcznie: _______ Czujnik pokojowy: ________ Czujnik CO: ______________ Woda użytkowa: Temp. komfortowa: ________ Program: _______________ Histereza: ____________ Woda użytkowa - Serwis: Delta Źródła: _______________ Temp. Max.: ___________ Delta MIN. Temp: ______________ Palnik - Serwis: Powietrze MIN.: ________ Powietrze Max.: ________ Podawanie MAX.: ________ Moc MIN.: ______ Moc MAX.: ________ Typ modulacji: _______ Próg foto: _________ Sterowanie LAMBDA: ______ Tlen moc MIN.: ______ Tlen moc MAX.: ________ Dawka startowa: _______ Wentylator rozpalanie: _______ |
| Numer Karty Gwarancyjnej Produktu objętego serwisem: _____/________ |